网络门禁控制器升级工具使用说明

更新时间：2019-12-27

提要：本工具用于TCP/IP控制器固件升级，可对单个（指定IP）控制器升级；亦可批量对控制器进行升级（控制器的IP或序列号必须和升级文件名称一一对应，）

准备工作：需要升级的控制器均可Ping通，连接正常。准备好固件升级文件（.hex后缀）。退出门禁管理软件以免占用连接通道造成无法升级。

功能说明：

- 发送重启指令：控制器升级前有一个自动重启动作，默认勾选（特殊情况下，如升级失败后需去掉此勾选，继续强制升级。）

- 加载后自动升级：在加载.hex升级文件后，不需点击“启动按钮”自动开始升级。

- 升级成功后重命名文件：主要在“批量模式”下使用。升级成功后会将已升级完成的升级文件重新命名，如139031.hex完成升级后改名为139031-finished.hex

注意：控制器升级后需复位操作。

# 单机模式（指定IP）

第1步：选中右上方“单机模式”

第2步：填写需要升级控制器的IP地址

第3步：加载升级文件

加载后如下图所示

第4步：点击启用，开始升级。

# 批量模式（文件名是IP或者序列号）

第1步：选中右上方“批量模式”

第2步：填写需要升级控制器的IP段

注意：所有要升级的目标控制器均为同一IP段。

第3步：加载升级文件

加载升级文件以序列号对应（上图），或者以IP对应（如下图）。

注意：我司提供的升级文件默认以序列号命名。

第4步：点击启用，开始升级。