TCP/IP网格门禁一体机系列（6款）

以太网门禁一体机是 TCP/IP 网络门禁产品中的一个系列，包括显屏一体机、密码一体机和刷卡一体机，使用标准的工业 TCP/IP 网络通讯，在一个管理系统中设备台数量可以不受限制；内置一个 IC 或 ID 读卡线圈，可外接一个 Wiegand 读卡器， 实现进出刷卡；门禁一体机内置 web 管理平台，可直接对控制器进行设置管理； 具有性能稳定、通讯快、兼容性强、组网方便、价格实惠等特性，能与其他联网门禁控制器配套混合使用于门禁一卡通工程。

性能特性

直接集成 10M TCP/I P 通讯，具有优异的传输性能

大容量 Flash 存储卡，保存数据断电 10 年不丢失

硬件自带 Web 服务器，可以不安装软件实现管理和实时监控

全部芯片采用进口全新原装，满足工业级要求，更广泛的工作环境

日本 松下 高品质继电器，更高开关寿命

支持选择读取扇区内卡号，Web 上自由设置扇区和密码（仅 IC）

支持外接读卡器，实现进出刷卡，兼容韦根 26/34 的读卡器、指纹机等

开放时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式

多种鉴别方式：卡、卡+密码、卡或密码、密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警

支持远程操作开关门、锁门；支持跨机区域防潜返

支持多个事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时

数据主动发送，传输不受控制器数量限制

支持单独设置每张卡的有效期；可更换多种尺寸的感应线圈

所有门禁设备支持混合安装

配合软件支持考勤、实时在线巡更功能；支持多用户多机实时管理监控

装网络摄像头，配合多功能电子地图，可实现网络实时监控和视频抓拍

性能参数

卡容量：         21000张

记录存量：       50000条

报警容量：       60000条

通讯方式：       TCP/IP

通讯距离：       管理软件不受距离限制

认识设备：      wiegand（韦根）协议

读卡距离：      3 – 9 cm(自带线圈感应距离)

开门方式：      单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时

标准接口

读 卡 器：        1个

火警输入：        1个

按钮输入：        1个

电锁输出：        1个

TCP/IP通讯：        1个

门磁输入：        1个

门铃接口：        1个

基本参数

主板尺寸：       110×73×17mm

主板颜色：       深蓝

主板重量：       约150克

外壳尺寸：       122×80×20mm

外壳颜色：       黑色 /灰色

含壳重量：       约200克

工作温度：       <60℃

环境湿度：       10% ~ 95% R.H

工作电压：       DC 12V

工作电流：       < 80mA

额定功率：       ≤5W

断电保护：       10 年

应用领域

政府机关、 科研机构、 厂矿企业

智能大厦、 写字楼、 办公楼

智能小区、 高档别墅、 宾馆酒店

院校学府、 医院

应用于以上及所有需要考勤来配套使用的门禁一卡通工程中